## Slide 1: ナノフォトニック･デバイスを用いた 配列アラインメント用レースロジック回路の提案
井上研究室 修士2年 浅井 里奈
修論までに済ませてる（35 Pまで）部分の詳細は修論を読んでください。
３６p〜は考えをまとめてます。
Notes: ナノフォトニックデバイスを用いた配列アラインメント用レースロジック回路の提案というタイトルで 井上研究室修士２年，浅井里奈が発表いたします．

## Slide 2: 目次
配列アラインメントとレースロジック
本研究のねらい
CMOSを用いたレースロジック回路
回路提案と機能検証
実装に向けての課題
まとめ
Notes: 目次はこのようになっております．
まず配列アラインメントとレースロジックについて説明し，本研究の狙いを話します．その後，CMOSを用いたレースロジック回路の紹介を行い，提案回路と機能検証について述べ，最後に実装に向けての課題とまとめを話します．

## Slide 3: 配列アラインメント
配列アラインメント
  複数の配列(DNAやタンパク質)の要素の間の
  最適な対応関係で並べたもの
配列アラインメントスコア
  配列同士の類似度を示す指標
生物学において重要な手法
処理の高速化が研究
“レースロジック”が提案
Madhavan, A., Sherwood, T., & Strukov, D. (2014, June). Race logic: A hardware acceleration for dynamic programming algorithms. In ACM SIGARCH Computer Architecture News (Vol. 42, No. 3, pp. 517-528). IEEE Press.より
Notes: まずは配列アラインメントについてです．
生物学の分野においてDNAやタンパク質配列の文字列処理は注目されており，中でも複数の配列を入力として配列要素の間に最適な対応関係が特定できるように並べる配列アラインメントという手法は重要視されている．
配列アラインメントを求めると得られる配列同士の類似度をしめす指標を配列アラインメントスコアと言います．
配列アラインメントの計算機を用いた処理の高速化は従来から多くの研究がなされており，その高速化手法の一つとしてレースロジックが提案されました．

## Slide 4: レースロジック
伝搬信号が回路に入力から出力までの伝搬遅延時間が計算結果を表現するアプローチ
動的計画法で解ける最適化問題の高速化が期待
配列アラインメント処理への応用
Notes: レースロジックとは，伝搬信号が回路に入力されてから出力されるまでの伝搬遅延時間が計算結果を表現するというアプローチで，動的計画法で解ける最適化問題の高速化が期待できます．このアプローチの配列アラインメント処理への応用が先行研究として存在しています．
それでは配列アラインメント処理の応用を用いてレースロジックをより詳しく見ていきます．

## Slide 5: レースロジック
  回路伝搬遅延時間を観測することで
  配列アラインメントを探索，スコアを得る手法
  X=“TCGAT”とY=“CTCAC”
X | _ | T | C | G | A | _ | T
Y | G | T | C | _ | A | C | _
X | T | C | G | A | T | _ | _ | _ | _ | _
Y | _ | _ | _ | _ | _ | G | T | C | A | C
Notes: レースロジックを配列アラインメント処理に応用した場合，回路伝搬時間を観測する事で配列アラインメントを探索します．例に示す配列Xと配列Yにおいて，二つの配列の対応付けは多数存在します．その例をこの２つの表に示します．これは，上の行のスぺースは挿入を表し，下の行のスぺースは削除を表します．二つの配列における全ての対応付けをあらわすのには，こちらの編集グラフが用いられます．これは有向非巡回グラフとなっており，垂直の矢印は挿入を，水平の矢印は削除を，斜めの矢印は一致を表しています．この編集グラフの始点から終点の各経路が二つの配列における全ての対応付けをあらわします．

## Slide 6: レースロジック
  回路伝搬遅延時間を観測することで
  配列アラインメントを探索，スコアを得る手法
  X=“TCGAT”とY=“CTCAC”
Notes: この編集グラフの各エッジに，こちらに表すスコアマトリクスに基づいて遅延時間が付与されます．スコママトリクスは配列要素の置換確率を行列にしたものです．信号が始点に入力された時刻を０とすると，

## Slide 7: レースロジック
  回路伝搬遅延時間を観測することで
  配列アラインメントを探索，スコアを得る手法
  X=“TCGAT”とY=“CTCAC”
Notes: 出力に最も早く到達した信号が通ってきた経路が示す対応付けが，二つの配列のアラインメントとなります．

## Slide 8: レースロジック
  回路伝搬遅延時間を観測することで
  配列アラインメントを探索，スコアを得る手法
  X=“TCGAT”とY=“CTCAC”
  配列アラインメントスコア：７
X | _ | T | C | G | A | _ | T
Y | G | T | C | _ | A | C | _
Notes: この例の場合ですと，この対応付けです．
回路遅延時間：７は配列アラインメントスコアを示します．

## Slide 9: レースロジック
  回路伝搬遅延時間を観測することで
  配列アラインメントを探索，スコアを得る手法
  X=“TCGAT”とZ=“CCGAT”
  配列アラインメントスコア：6
X | _ | T | C | G | A | T
Y | G | _ | C | G | A | T
Notes: また，同じ配列長の別の配列同士だとアラインメントは異なります．
ここに示す例の場合ですと，この対応が配列アラインメントであり，スコアは６となります．

## Slide 10: 光デバイスとレースロジック
レースロジック
  信号の伝搬によって計算
光デバイス
  光伝搬信号を取り扱う素子
  光伝搬信号：伝搬速度が高速
光デバイスの光速での信号処理という特徴
CMOS デバイスを用いたレースロジック回路よりも性能において優位になると考察
Notes: レースロジックは信号を積極的に伝搬させることによってとある計算を行います．一方，光デバイスとは光伝搬信号を取り扱う素子を差し，光伝搬信号は伝搬速度が速いという特徴があります．光デバイスの高速での信号処理という特徴に注目し， CMOSデバイスを用いたレースロジック回路よりも性能において優位になると考えました．

## Slide 11: 本研究のねらい
課題
  配列アラインメント探索の高速化
目的
  ナノフォトニック・デバイスを用いた配列アラインメント用レースロジック回路の提案
  シミュレーションによる機能検証
  モデリングによる評価
  実装に向けての課題の考察
Notes: 本研究の狙いです．
課題として，配列アラインメント処理の高速化を挙げ，目的をナノフォトニック・デバイスを用いた配列アラインメント用レースロジック回路の提案としました．シミュレータを用いた提案回路の機能検証や，遅延時間・面積・消費電力に対するモデルを構築，それを使った評価を行い，実装に向けての課題の考察をします．今回の発表は時間の都合上，機能検証と実装に向けての課題について述べます．

## Slide 12: CMOSを用いたレースロジック実装例
Notes: まずはCMOSを用いたレースロジックの実装例を見ていきます．回路は大きく分けて，レースロジックアレイと呼ばれる部分と制御と遅延時間の検出を行うカウンタで構成される部分があります．アレイの中は，セルと呼ばれるユニットが並べられた構造を取ります．

## Slide 13
Outputの回路遅延時間を計測
一番最初に出力される信号
＝最短経路を通ってきた信号
回路遅延時間
＝配列アラインメントスコア
Input
Output
CMOSを用いたレースロジック実装例
Notes: このアレイの出力の回路遅延時間を計測します．一番最初に出力される信号が最短経路，つまり配列アラインメントを示す経路を通ってきた信号であり，その信号の回路遅延時間が配列アラインメントスコアとなります．

## Slide 14
セルは編集グラフのノードに対応
上・斜上・左のセルから信号の入力
右・斜下・下のセルへ と信号を出力
各経路ごとにスコアマトリクスに基づく遅延時間を付与
CMOSを用いたレースロジック実装例
Notes: セルは先ほどの編集グラフのノードに対応しています．セルに必要な機能は，上・斜め上・左のセルからの入力受付と右・斜め下・下のセルへの信号出力，各経路ごとにスコアマトリクスに基づく遅延時間を付与することです．

## Slide 15
Madhavan, Advait, Timothy Sherwood, and Dmitri Strukov. "A 4-mm 2 180-nm-CMOS 15-Giga-cell-updates-per-second DNA sequence alignment engine based on asynchronous race conditions." Custom Integrated Circuits Conference (CICC), 2017 IEEE. IEEE, 2017.より引用
CMOSを用いたレースロジック実装例
リセット
遅延素子
判定回路
Notes: 具体的な回路を見ていきます．ここに示した回路はこのスコアマトリクスの重み付けを実現できる回路です．スコアマトリクスは一致スコアはアルファ，不一致スコアがベータ，文字の挿入や削除に対応するギャップスコアがガンマです．３方向からの入力はオアゲートを通過し，リセットのためのアンドゲートを通過します．3つに分岐された信号は，右・下への経路では，この遅延素子を用いてガンマに基づく遅延時間が付与されます．斜め下の経路では二つの遅延素子へとさらに分岐し，片方がアルファ，片方がベータに基づく遅延時間を付与します．この判定回路で比較する文字の一致不一致が判定され，マルチプレクサにて一致不一致の遅延時間が付与された信号を選択することができます．

## Slide 16: 設計選択肢
遅延時間
  セルで遅延時間を付与
  出力信号の回路遅延時間を計測
位相
  セルで位相をシフト
  出力信号の位相を計測
信号強度
  セルで強度減衰や増幅
  出力信号の強度を計測
Notes:   光デバイスを用いる場合の設計選択肢は３つあると考えました．遅延時間を用いる場合，セルで遅延時間を付与し，出力信号の回路遅延時間を計測します．位相を用いる場合，セルで位相をシフトし，出力信号の位相を計測します．信号強度を用いた場合，セルで強度減衰や増幅を行い，出力信号の強度を計測します．今回は遅延時間での実装を試みました．

## Slide 17: 設計選択肢
遅延時間
  セルで遅延時間を付与
  出力信号の回路遅延時間を計測
位相
  セルで位相をシフト
  出力信号の位相を計測
信号強度
  セルで強度減衰や増幅
  出力信号の強度を計測
Notes:   光デバイスを用いる場合の設計選択肢は３つあると考えました．遅延時間を用いる場合，セルで遅延時間を付与し，出力信号の回路遅延時間を計測します．位相を用いる場合，セルで位相をシフトし，出力信号の位相を計測します．信号強度を用いた場合，セルで強度減衰や増幅を行い，出力信号の強度を計測します．今回は遅延時間での実装を試みました．

## Slide 18
ナノフォトニック・デバイスを用いたレースロジック実装
Notes: 本研究で提案する回路を示します．先ほどのスコアマトリクスに具体的な数値，一致スコアが１，不一致スコアが無限大，ギャップスコアが１と当てはめ，このスコアマトリクスに基づく遅延時間を付与できる回路を提案します．

## Slide 19
リセット
遅延素子
判定回路
ナノフォトニック・デバイスを用いたレースロジック実装
Notes: CMOSで実装された回路と比較すると，

## Slide 20
リセット
遅延素子
判定回路
ナノフォトニック・デバイスを用いたレースロジック実装
Notes: 光合波器がオアゲートに

## Slide 21
リセット
遅延素子
判定回路
ナノフォトニック・デバイスを用いたレースロジック実装
Notes: 光分配器が３方向への分岐に

## Slide 22
リセット
遅延素子
判定回路
ナノフォトニック・デバイスを用いたレースロジック実装
Notes: 光遅延素子が遅延素子に

## Slide 23
リセット
遅延素子
判定回路
ナノフォトニック・デバイスを用いたレースロジック実装
Notes: 光スイッチがこの二つの遅延素子と対応しています．

## Slide 24: 光スイッチ
例：リング共振器型
リング型の導波路が特徴
ON動作時
OFF動作時
Notes: 光スイッチの実現方法は様々ありますが，今回はリング共振器型の動作を説明します．
リング共振器型のスイッチは上下の導波路とリング型の導波路，電極から構成されます．
電極に電圧をかけることでリングの屈折率を変化させ，光伝搬信号と共鳴するか否かを決めます．
リングが共鳴しないとき，上の導波路を伝搬する信号はそのまま通過し，スイッチはON動作をします．
リングが共鳴するとき，上の導波路を伝搬する信号は共鳴するリングへと移り，さらにリングから下の導波路へと移ります．．
下の導波路へと移った光信号は回路の外とへと放出され，スイッチはOFF動作をします．

## Slide 25: 提案回路の挙動
比較する文字列が一致
比較する文字列が不一致
右・下への伝搬遅延時間
＝ギャップスコアに
相当する遅延時間
右・下への伝搬遅延時間
＝ギャップスコアに
相当する遅延時間
斜下への伝搬遅延時間
＝一致スコアに
相当する遅延時間
スイッチで信号を遮断
＝不一致スコア∞に
相当する遅延時間
Notes: 提案回路の挙動を見ます．
比較する文字列が一致する場合，
入力された伝搬信号は合波されアンプを通過し，
３つに分波されます．
斜め下への伝搬経路では信号は光スイッチを通過します．
この伝搬遅延時間をスコア１に相当すると考えます．
右・下への伝搬経路では，ギャップスコアに相当する遅延時間が付与されます．今回はギャップスコアが１なので，斜め下への伝搬遅延と同じになるように設定します．
比較する文字列が不一致の場合，
右・下への伝搬経路の動作は一致した場合と変わりません．
斜め下への伝搬経路では信号は光スイッチで遮断され，これが不一致スコアの無限大に相当する遅延時間と考えることができます．

## Slide 26: 機能検証
光学シミュレータ Optisystem
配列長N＝２のアレイを設計
セルを通過する時間：1ns
出力信号の回路遅延時間を観測
光源
受光器
Notes: 提案回路の機能を検証するために，光学シミュレータ オプティシステムを用いました．今回はこちらの図に示すような配列長N＝２のアレイを設計し，比較した文字列が一致した場合のセルの通過時間を１nsとしました．この回路において，出力の回路遅延時間を観測します．

## Slide 27: 機能検証
状態１：配列が完全に一致
例：配列X=“AC”,配列Y=“AC”
状態２：一部が一致
状態３：完全に不一致
光源
受光器
ON
ON
OFF
OFF
Notes: 回路のスイッチの状態は配列の一致不一致によって決定し，大きく分けて
配列が完全に一致する場合，配列の一部が一致する場合，配列が完全に不一致の場合の3つに分けられます．それぞれの状態で，想定される回路遅延時間は２ns，３ns，４nsです．

## Slide 28: 機能検証
状態１：配列が完全に一致
状態２：一部が一致
例：配列X=“AC”,配列Y=“AT”
状態３：完全に不一致
光源
受光器
ON
OFF
OFF
OFF
Notes: 回路のスイッチの状態は配列の一致不一致によって決定し，大きく分けて
配列が完全に一致する場合，配列の一部が一致する場合，配列が完全に不一致の場合の3つに分けられます．それぞれの状態で，想定される回路遅延時間は２ns，３ns，４nsです．

## Slide 29: 機能検証
状態１：配列が完全に一致
状態２：一部が一致
状態３：完全に不一致
例：配列X=“AC”,配列Y=“GT”
光源
受光器
OFF
OFF
OFF
OFF
Notes: 回路のスイッチの状態は配列の一致不一致によって決定し，大きく分けて
配列が完全に一致する場合，配列の一部が一致する場合，配列が完全に不一致の場合の3つに分けられます．それぞれの状態で，想定される回路遅延時間は２ns，３ns，４nsです．

## Slide 30: 機能検証
状態１：配列が完全に一致
回路遅延時間:2ns
状態２：一部が一致
回路遅延時間:3ns
状態３：完全に不一致
回路遅延時間:4ns
光源
受光器
Notes: 回路のスイッチの状態は配列の一致不一致によって決定し，大きく分けて
配列が完全に一致する場合，配列の一部が一致する場合，配列が完全に不一致の場合の3つに分けられます．それぞれの状態で，想定される回路遅延時間は２ns，３ns，４nsです．

## Slide 31: 機能検証
状態１
状態２
状態３
雑音を考慮しない状態でのシミュレーション結果
提案回路が想定した挙動をしていることを確認
光入力信号
光出力信号
2ns後 3ns後 4ns後
状態１
状態２
状態３
Notes: 今回は雑音の影響を考慮しない場合でのシミュレーションを行いました．
こちらの図は横軸が時間，縦軸が信号強度です．図の矢印の区間で，回路はそれぞれ状態１〜３をとり，状態１では入力から２ns後に最初の出力信号が得られます．同様に，状態２では３ns後，状態３では４ns後に最初の出力信号が得られ，提案回路が想定した挙動をしていることを確認しました．

## Slide 32: 実装に向けての課題
遅延時間差の検出
  スコア差に用いられる遅延時間の最小単位：１０fs
  デジタルカウンタ：１００THzで動作は不可能
雑音の影響を考慮
  伝搬信号強度や遅延時間に影響する誤差
  回路規模をスケーリング
遅延時間以外の設計選択肢の検討
  光伝搬信号の情報媒体：位相や強度など
Notes: 実装に向けての課題は大きく分けて３つです．
１つ目は遅延時間差の検出に関してです．スコア差に用いられる遅延時間の最小単位は，将来的に10fsのスケールになると言われています．遅延時間差の検出にデジタルカウンタを用いたと仮定すると１００THzで動作させなければならず，これは不可能です．ナノフォトニック・デバイスの光速での計算能力を活かす検出を考えることが必要です.
遅延時間の検出 目処が立ってない
位相を用いる場合，出力信号の位相観測に関しては目処．位相に関しては詳しい回路構成を考える必要がある．

## Slide 33: 実装に向けての課題
遅延時間差の検出
  スコア差に用いられる遅延時間の最小単位：１０fs
  デジタルカウンタ：１００THzで動作は不可能
雑音の影響を考慮
  伝搬信号強度や遅延時間に影響する誤差
  回路規模をスケーリング
遅延時間以外の設計選択肢の検討
  光伝搬信号の情報媒体：位相や強度など
Notes: ２つ目は誤差についてです．伝搬信号強度や遅延時間に影響する誤差が存在し，それらは信号が伝搬するごとに蓄積するという特徴があります．
これらの雑音は回路規模をスケーリングする要素だと考えられるので，その影響を明らかにする必要があります．

## Slide 34: 実装に向けての課題
遅延時間差の検出
  スコア差に用いられる遅延時間の最小単位：１０fs
  デジタルカウンタ：１００THzで動作は不可能
雑音の影響を考慮
  伝搬信号強度や遅延時間に影響する誤差
  回路規模をスケーリング
遅延時間以外の設計選択肢の検討
  光伝搬信号の情報媒体：位相や強度など
Notes: ３つ目は遅延時間以外の設計選択肢についてです．先ほども述べたように遅延時間以外にも，位相や信号強度が設計選択肢としてあげられます．これらを選択した場合の回路実現可能性を検討する必要があります．

## Slide 35: まとめ
ナノフォトニック・デバイスを用いた配列アラインメント用レースロジック回路を提案
雑音を考慮しない状態での機能検証
モデルを用いて回路を評価
実装に向けての課題を明示
Notes: まとめます．
ナノフォトニックデバイスを用いた配列アラインメント用レースロジック回路を提案し，
雑音を考慮しない状態での機能を検証しました．
遅延時間・面積・消費電力に関してモデルを構築し，それを用いて評価を行いました．
また，実装に向けての課題を明らかにしています．
以上で発表を終わります．ご静聴ありがとうございました．

## Slide 36: ご静聴ありがとうございました

## Slide 37: 遅延時間の拡張版
DNA用のスコアアラインメントは一致不一致スコア（２値）で決定するものが多いから、光スイッチの実装で十分だと考える。
タンパク質は置換やユニットの類似性でスコアがバラバラ
（例AとRのスコア−１、AとNのスコア−２）
これに対応する回路を考える。
参考文献内 h21_3_1 の１６pあたり見てね

## Slide 38: 遅延時間の拡張版
遅延素子１、２はギャップスコアに対応する
遅延時間を実現
（回路構成後に使用するスコアマトリクス可変
にするなら、ここもファイバ伸ばして遅延実現
より、可変の遅延素子の方がいいな）
遅延時間３は比較する文字列のスコアに対応する
遅延時間付与（文字列の組み合わせによって
遅延時間を変えられないといけない）
素子にかける制御電気信号の電圧値を変化させたら
遅延時間が変化する、とかできないか？
例えばAとRの時電圧αで遅延時間f(α)（スコア−１に相当）、
AとNの時電圧βで遅延時間f(β)（スコア−２に相当）
電圧値の変化で媒質の屈折率変えられるからできそう
フォトニック結晶の遅延素子とかそんな性質はないか？

## Slide 39: 設計選択肢に信号強度を選択
基本は右図のような構造になるのか？
遅延素子が増幅減衰の素子
今までの構造だと分波合波繰り返すから
出力結果の識別が煩雑になるのだろうか？
例えばN＝２で一文字違いの場合、出力値が
かなり違うから、同じアラインメントスコアでも
同じ出力値にならない。
でもスイッチ状態で出力値が大きく違うなら、
出力の信号強度がそのままアラインメントを
表現できる可能性もある。
Nが大きくなれば複雑化しそう。

## Slide 40: 設計選択肢に位相を選択
基本は右図のような構造になるのか？
遅延素子が位相シフタとか
分波合波の時に干渉するのが問題では？
修論でも述べたけど、負の重み付けできるのが
面白いポイントかも
０〜２πまでしか識別できないから、その範囲外に
ならない保証がいるのでは？